Методика

Методические        рекомендации                       по                          нетрадиционной электропунктуре.

Глава

0

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе представлены результаты новых исследований, проведенных авторами в диагностике и лечении различных заболеваний по методикам, которые отражают состояние основных систем организма. В первой главе рассмотрены вопросы стратегии и тактики подхода к пациенту и даны новые, обнаруженные авторами акупунктурные точки, отвечающие за состояние систем организма. Во второй главе рассмотрены вопросы диагностики по акупунктурным точкам, отвечающим за состояние чакр организма. Данная работа начиналась в 1990 г. и за прошедшее время было обследовано более 1500 пациентов.

В основе предложенных методов диагностики положен принцип измерения проводимости в точках акупунктуры по нескольким различным параметрам подаваемого на них сигнала, что позволяет значительно расширить принципиальные подходы понимания происходящих в организме пациента процессов, а также и в значительной мере обосновать выбор тех или иных лекарственных средств.

Основным моментом при проведении исследований был вопрос стратегии подхода к пациенту, который позволил выявить, что существует три основных типа пациентов - условно названный в работе тип А, тип Б, тип С - соответственно в каждой точке акупунктуры существует энергия соответствующая типу А, типу Б, типу С. Соотношение этих энергий и определяет состояние системы организма, за которую отвечает данная точка. Бездействуя на эту точку акупунктуры различными электрическими сигналами, можно изменять эти соотношения энергий, тем самым, осуществляя необходимую терапию.

Во второй главе предлагается метод экспресс диагностики различных заболеваний по вновь установленным акупунктурным точкам, отражающим состояние чакр организма при измерении проводимости этих точек положительным или отрицательным сигналом. По результатам измерений строят в одной системе координат два графика, первый график отражает патологию (заболевание) в данный момент времени, когда производится обследование пациента, а второй график показывает степень развития заболевания. Получена библиотека типовых графиков наиболее сложных заболеваний, которые известными методами диагностики устанавливать очень сложно, трудоемко и дорого, особенно на ранних стадиях болезни. Предложенная работа, как мы надеемся, особенно заинтересует специалистов, работающих по методу Р.Фолля и будет полезна и другим врачам, использующим в своей практике методы электропунктурной диагностики.

В первой главе этого труда рассмотрены вопросы общего подхода при обследовании пациентов. С чего начинать их обследование, порядок обследования и выбор методов различной терапии, так мы предлагаем следующий порядок обследования:

1. Основным моментом при обследовании является момент определения является ли данный пациент открытой системой для обследования или нет. Мы установили специальную точку акупунктуры по которой можно это установить .Это точка БАТ № 4 рис 3. И, если пациент не является открытой системой, то, применяя специальные приемы воздействия на эту точку - сделать пациента открытой системой и периодически проверять, не закрылась ли информация о пациенте вновь.

2. Следующим существенным моментом является определение, к какому типу лиц относится данный пациент. Этот фактор определяется по точке БАТ № 1 рис 3, т.е. определяют, что пациент имеет тип А, тип Б, тип С.                                                                         Первый тип энергии- А. Характерной чертой такого пациента является его стремление к

духовным принципам жизни,  т.е. материальное для него находится на втором плане.  Тип Б характеризуется не определенной для него самого ролью, он не знает, что для него является главным. Для него важно и материальное и духовное, но он не выражает своих устремлений. Тип С в свою очередь отдает предпочтение материальному.

3. Установив тип пациента, можно затем выбирать тактику лечения, предварительно определив параметры в точке БАТ № 2 рис. 3, насколько лечение может быть успешным. В случае получения результата, что лечение не может быть успешным, выявить причину. Эта причина может лежать как в самом пациенте - т.е. его собственная или же эта причина ему навязана тем или иным способом.

Если установлено, что причина пациенту навязана, то можно различными путями снять эту причину, воздействуя специальными электрическими сигналами на точку БАТ № 2 рис. 3. После чего произвести повторную проверку насколько лечение может быть успешным. И, если получен положительный результат, то приступить к диагностике систем организма.

4. Затем необходимо приступить к определению состояния его потоков и жизненных планов точки БАТ, которые указаны на рис N 3*  с 1 по 10 точку при этом причины нарушения  жизненных планов и потоков могут находиться в различной плоскости, как самого пациента, так и его родных близких.

Данный выше изложенный подход общий и для первой и второй главы данного труда. Существенной особенностью данного метода является применение специально разработанного прибора, который позволяет по определенной методике определять энергетику организма пациента и классифицировать ее, отнеся пациента к типу А,Б или С. Для этого в каждой выше указанной точке БАТ проводится 6 измерений, по два измерения в каждой позиции переключателя режима измерения, позиция 1,11,111.

Сначала проводятся измерения в положении переключателя 1, когда значение на шкале измерительного прибора равно 100, измерение проводят при прямой и обратной полярности. Затем в положении II, аналогичным образом при значении на шкале измерительного прибора, равном 125 и затем в положении III при значении на шкале 180.

Разберем пример измерения: сводим измерения в точке БАТ, отвечающей за то, что пациент является открытой системой для обследования. Эта точка БАТ № 4 рис. 3. пациент С. а) Переключатель в положении 1, тип измерения С, шкала 100. Фиксируем минимум показаний прибора при прямой полярности на точках БАТ.

1-е измерение дало минимальное показание, равное - 32 едн.

2-е измерение дало (при обратной полярности) - 5 еде.

б) Переключатель в положении II, тип измерения. Б, шкала 125.

3-е измерение при прямой полярности равно - 86 едн.

4-е измерение при обратной полярности равно - 70 едн.

в) Переключатель в положении III, тип измерения А, шкала 180. 5-е измерение при прямой полярности равно - 131 делению.

6-е измерение при прямой полярности равно - 126 едн. Затем произведем следующие подсчеты:

а) 32-5=27         27+16+5=48

б) 86-70=16        принимаем 48=100%

в) 131-126^115.

Затем определяем значение измерения типа С в %.

Вывод: т.к. измерение С составляет более 30%,то это означает, что информация по пациенту закрыта.

Следовательно, необходимо открыть информацию по данному пациенту.

Рассмотренный пример типовой при всех измерениях в выше перечисленных точках БАТ. Только критерии в отношении измерения типа С в каждом конкретном случае свой и эти критерии в каждом случае будут указаны ниже по тексту работы.

Следующий этап - это определение типа пациента, т.е. тип А, Б или С. Для этого проводим аналогичные изложенным выше измерения только в точке БАТ № 1 рис. 3 и проводим соответствующие подсчеты, при этом, если измерение типа С составляет соответственно следующие значения:

пациент типа А в том случае, если измерение типа С составляет меньше или равно 15%,

пациент типа Б в том случае, если измерение типа С составляет 25%,

пациент типа С в том случае, если измерение типа С составляет больше или равно 50%.

Затем следует определение параметров, характеризующих вероятные возможности излечения заболеваний в точке БАТ № 2 рис. 3, при этом, если:

для пациента типа А измерение типа С составляет меньше или равно 52 %, то излечение возможно,

для пациента типа Б измерение типа С составляет меньше 40%, то тоже возможно,

для пациента типа С измерение типа С составляет меньше 30%, то также возможно.

В случаях, когда исследования показывают, что излечение невозможно

жно, то такому пациенту желательно пересмотреть свои жизненные

принципы в сторону повышения своей духовности. Однако, и в случае

ях, когда излечение невозможно, то можно такому пациенту оказывать

посильную помощь.

После проведения всех выше перечисленных приемов можно приступить к обследованию пациента по системам точек БАТ, отвечающих за состояние тех или иных систем организма, которые указаны на рис. 1 и рис. 2. С целью сокращения времени обследования, предварительное обследование можно производить на режимах переключателя в прямой полярности, ориентируясь на показания прибора при норме 40-50 делений, а величина меньше этого значения указывает на воспалительный процесс, большая - на хронические заболевания, т.е. принцип, обратный методу Р.Фолля в показаниях прибора.

В случае существенных отличий от нормы на той или иной системе организма следует перейти на измерение, как и в ранее проведенных случаях по трем типам энергий.

Лечение следует начинать с наиболее пораженной системы организма, т.е. там, где тип энергии С максимален. С этой целью нами были проведены специальные работы по определению характерных параметров электрических сигналов, изменяющих соотношение типов энергий в данной системе организма, которые представлены в таблице № 1. При этом необходимо отметить, что работу по лечению той или иной системы организма необходимо проводить по точкам БАТ, указанным на рис. 1-7, где представлены точки БАТ, предназначенные именно для воздействия на эти системы.

Основным методом, которым следует руководствоваться, - это воздействие на систему теми электрическими сигналами, которые относятся к более высшему типу пациента, т.е. относятся к более высшему типу пациента, т.е.рассмотрим пример, если

пациента типа С, то следует проводить воздействие из таблицы электрическим сигналом, относящимся к типу Б и тому подобное.

Если же надо заведомо стимулировать систему, то лучше использовать параметры сигналов, относящихся к типу А, а, если тормозить, то относящиеся к типу С.

При использовании различных лекарственных средств для лечения пациента можно, пользуясь выше приведенной методикой, определить, какой тип энергии стимулирует данное лекарственное средство в организме пациента.

Дополнительно для удобства врача на рис. 3 и рис. 4 указаны точки БАТ, характеризующие систему зрения и слуха. Критерием наличия заболевания органов, отвечающих за слух для всех типов пациентов, т.е. тип А, Б, и С является измерение типа С=20%. Для органов зрения аналогично измерение типа С=20%.

Кроме перечисленных точек БАТ нами установлена точка, по которой можно судить о наличии такого заболевания, как онкология. Критерием наличия онкологии является:

для типа пациента А процент измерения в этом случае С=60%, для типа пациента Б процент измерения в этом случае С=40% и для типа пациента С процент измерения в этом случае С==30%. Точка БАТ, отвечающая за наличие онкологии расположена на левой руке рис. 4 точка БАТ № 1, в которой и производят измерения.

Системы организма человека расположены в следующей последовательности:

1. нервная система организма,

2. сердечно-сосудистая система,

3. дыхательная система,

4. пищеварительная система,

5. желчевыводящая система,

6. мочевыводящая система,

7. половая система,

8. эндокринная система,

9. система обменных процессов,

10. кожно-выделительная система,

11. костная система,

12. лимфатическая система,

13. кроветворная система,

14. мышечная система,

15. работа кишечника.

16. система кровообращения,

17. иммунная система,

18. работа головного мозга,

19. работа спинного мозга,

20. работа позвоночника,

21. работа систем грудной клетки.

Необходимо отметить, что порядок перечисления систем выбран произвольно, да и название систем также в значительной степени условны, что, однако не может сказываться на результатах диагностики и лечения.

Приводим таблицу параметров электрических сигналов по перечисленным системам организма для различных типов пациентов:

Таблица   параметров

Номер системы………………тип А…………….тип Б……………тип С

N……………………………….герцы……………герцы……………герцы

1…………………………………41………………..30……………….12,8

2…………………………………50………………..36,5……………..12,6

3…………………………………53………………..38,6……………..16,5

4…………………………………62,5……………...45……………….19,4

5…………………………………70………………..51……………….21,8

6…………………………………55………………..40……………….17,2

7…………………………………43………………..31……………….13,4

8…………………………………84………………..61………………. 26,2

9…………………………………25………………..18……………….   7,8

10………………………………100………………. 73………………. 31,3

11………………………………. 91………………...66,5……………..28,4

12………………………………. 95………………...69……………….29,8

13………………………………. 32………………...23……………….10

14……………………………….107………………. 78……………….33,4

15……………………………….104………………. 76……………….32,5

16……………………………….  64………………...47……………….20

17……………………………….120……………….  87……………….37,5

18……………………………….  61………………...44,5……………..19

19……………………………….  88………………...64……………….27,5

20……………………………….  48………………...35……………….15

21……………………………….115……………….  84……………….35,9

Необходимо отметить, что во всех случаях на точки БАТ систем подается только положительный сигнал. Предельное амплитудное значение тока сигнала не может превышать : для типа пациента А - 0,5-10'^ А, для типа пациента Б-0,6-10'^ А, для типа пациента С-6,7-10'^ А.

Время воздействия на точки БАТ систем организма находится в пределах от 5 до 60 сек. максимально.

Оптимальная форма электрического сигнала, подаваемая на точки БАТ треугольная.

В данной главе представлена новая методика диагностики различных заболеваний по вновь установленным акупунктурным точкам, отражающим состояние чакр организма.

В восточной медицине широко используется положение, когда тем или иным способом диагностируют состояние чакр организма, однако эти методы в настоящее время не имеют простых технических средств для их фиксации и получения необходимых технических параметров.

В основе предлагаемой методики положен принцип измерения проводимости 7-ми основных точек БАТ, расположенных на правой руке, которые отражают состояние чакр организма. Для удобства использования этих точек в медицинской практике каждая чакра связывается с известными системами организма: духовная чакра - с работой центральной нервной системы, чакра третьего глаза - с эндокринной системой, горловая чакра - с иммунной системой, сердечная чакра - с работой сердца и систем крови, следующая чакра - с работой пищеварительной системой, половая чакра - с работой половой системы и копчиковая чакра - с общим энергетическим состоянием организма.

Проводимость в каждой указанной акупунктур ной точке регистрируется, по двум различным параметрам в определенной последовательности обследования этих точек, а именно, начиная с точки, отвечающей за состояние копчиковой чакры и последовательно доходя до точки, отражающей состояние духовной чакры. Это позволяет не оказывать влияния самого процесса измерения на состояние подчиненных чакр, т.е. идти надо от нижней чакры к верхней.

Сам процесс измерения проводимости этих точек производят при положительной, а затем при отрицательной полярности подаваемого в эти точки сигнала.

На основании полученных результатов строят в одной системе координат два графика. Первый график, построенный по результатам измерений БДТ при положительной полярности сигнала на точке, характеризует диагноз заболевания, т.е. отражает ту патологию, которая является ведущей на момент проведения обследования данного пациента.

Второй график, построенный при проведении обследования при отрицательной полярности сигнала на точке, характеризует степень развития болезни. Необходимо, отметить то, что величина сигнала, подаваемая на точку при положительной и отрицательной полярности сигнала одна и та же.

Графики 1 и 2 (см. рис.18-76) строят по абсолютной величине сигнала, без учета полярности. Расстояние между графиками в одной точ-

ке характеризуют состояние той системы организма, к которой относится данная точка. Чем больше разница в абсолютных значениях сигнала, т.е. расстояние между графиками, тем менее поражены эти системы организма.

Если абсолютные значения сигнала при разной полярности равны или абсолютная величина отрицательного сигнала больше, чем положительного, то сильнее поражена данная система организма.

На основании проведенных исследований мы установили, что каждому диагнозу заболевания соответствуют свои графики состояния систем организма. Данная работа начиналась в 1990 г. и за это время по данной методики было обследовано более 1500 пациентов, и по результатам этих обследований составлена библиотека типовых графиков, по которым можно ставить диагноз заболевания, причем наиболее сложных заболеваний, которые известными методами диагностики устанавливать очень сложно, трудоемко и дорого, особенно на ранних стадиях.

Предлагаемая методика диагностики заболеваний позволяет поставить диагноз на ранних стадиях развития болезни, что особенно важно при таких заболеваниях как рак, СПИД, рассеянный склероз, сахарный и несахарный диабет и других заболеваний.

Проведя несложные математические вычисления, можно установить степень развития болезни. Так, если проанализировать значения абсолютных величин сигнала при положительной полярности графика 1, а затем при отрицательной полярности графика 2 в 7-ми точках и получить среднее арифметическое значение каждого сигнала, то получим две величины, первая величина принимается за 100%, а вторая всегда меньше 100%.

По результатам получаем, если среднее арифметическое величины отрицательного сигнала составляет до 25%, то это первая стадия болезни, если от 35 до 50% - вторая стадия, если от 50 до 75% - то третья и более 75% - четвертая стадия.

Эта методика определения стадии болезни впервые в медицинской практике позволяет численно оценивать состояние жизненных сил пациента и по мере его лечения очень простым путем контролировать, как изменяется состояние всего организма при его лечении.

Данная методика позволяет так же, как это делают в известных методах, например, в методе Р.фолля, проводить подбор медикаментозных средств, причем действие этого средства проверяется по всем 7-ми точкам, что исключает возможность отягощения той или иной системы организма пациента и более точно подобрать эти средства.

В процессе лечения пациентов был установлен следующий факт, заключающийся в том, что по мере лечения больного через определенное время у одного и того же пациента могут изменяться графики заболевания. Это объясняется тем, что, как только ушло или ослабилось действие ведущего заболевания, обнаруженное при первичном обследовании, то на поверхность всплывает следующее заболевание, являющееся ведущим на данный момент, но имеющее всегда более легкую стадию, которое забивалось более сильными сигналами ведущего заболевания на момент первичного обследования.

В случае проявления графика другого заболевания необходимо приступать к лечению уже этого заболевания. На практике обнаруживалось у отдельных пациентов до 4-5 различных заболеваний, т.е. при лечении конкретного пациента происходит как бы снятие пластов различных болезней, которые у него протекали скрытно.

Кроме перечисленных моментов, данный метод диагностики заболеваний позволяет сразу выявить, какие системы организма наиболее поражены при той или иной болезни, и именно с нее и начинать лечение. Т.е. в этой методике сразу проявляются функциональные связи, что позволяет по-новому отразить причинно-следственные взаимосвязи при конкретном заболевании.

При проведении тестирования лекарственных средств основное внимание следует уделять не показаниям стрелки, как в методе Р.фолля, а полученной разности (расстоянию) между графиками в данной чакре, а также и в других чакрах. И чем меньший процент составляет среднее арифметическое 2-го графика от первого, тем лучше лекарственное средство подходит пациенту. Обнаружение же причин заболеваний можно так же, как и в методе Р.Фоля, производить, например, используя для этого нозоды, органопрепараты и т.п. препараты, помещаемые в резонатор.

Прибор для проведения данной диагностики заболеваний представляет собой вольтметр постоянного тока с большим входным сопротивлением и дополнительным блоком. Напряжение на измерительных электродах в разомкнутом состоянии составляет 1 вольт. Дополнительный блок имеет переключатель режимов, переключатель полярности, регулятор напряжения на электродах и тумблер включения.

Порядок работы с прибором и методика измерения заключается в   следующем:

1. устанавливают общий электрод на пациента, включают прибор и регулятором напряжения устанавливают величину на электродах, равную 100 едн,

2. переключатель полярности устанавливают в положении 1 (+) на измерительном щупе и проводят измерения, начиная сточки 7 (копчиковая чакра) последовательно продвигаясь к точке 1 - духовная чакра, при этом в каждой точке фиксируют минимум показаний и заносят их  на график 1.

3. Снятие показаний при положении 2 (-) переключателя, когда на измерительном щупе отрицательная полярность, измерения проводятся также от точки 7 до точки 1 и также фиксируют минимум показаний и заносят их на график 2.

4. По результатам измерений строятся графики 1 и 2 в одной систем координат и сравниваются с библиотекой графиков (см. рис.18-76). 5. На основании сравнения графиков устанавливают диагноз. При подборе медикаментозных средств также проводят вышеуказанные измерения и строят новые графики. При работе с компьютером эти работы занимают минимум времени.

Сначала при подборе медикаментозных средств ориентируются на в на наиболее пораженную систему чакр в одной точке, и при наличии положительных результатов, когда разность абсолютных значений измерений в этой точке увеличивается - проверяют, не отягощает ли это средство другие чакры.

Предпочтительным средством является то, которое не отягощает другие чакры и одновременно снимает средний арифметический процент получаемый при измерении, когда на точках отрицательный потенциал.

В заключение этой части главы необходимо отметить следующее, что данная методика ни в коем случае не отменяет все те приемы лечения, которые в настоящее время получили широкое применение. Очень важным и интересным приемом, который во многих случаях является метод биорезонансной терапии целесообразно применять и в данном случае.

На рис.12 показана схема расположения точек БАТ, отражающих состояние чакр человека:

точка 1 - точка БАТ, отражающая состояние духовной чакры (ЦНС), точка 2 - точка БАТ, отражающая состояние третьего глаза (эндокринная система организма),

точка 3-точка БАТ, отражающая состояние горловой чакры (иммунная система),

точка 4 - точка БАТ, отражающая состояние сердечной чакры (сердечно-сосудистая система и кроветворная),

точка 5 -точка БАТ, отражающая состояние пищеварительной системы,

точка 6 - точка БАТ, отражающая состояние мочеполовой системы, точка 7 - точка БАТ, отражающая состояние энергетической системы организма.

Необходимо так же отметить следующий факт, что приведенные на рис.12 чакры соответствуют чакрам, расположенным на энергетическом тонком теле пациента. Существуют такие точки БАТ и на других

тонких телах пациента, которые приведены на рис. 13, рис. 14, рис. 15, рис. 16, которые соответственно отвечают за состояние чакр на следующих тонких телах:

на рис. 13 - физическое тонкое тело (физиологическое состояние) на рис. 14 - ментальное тонкое тело (состояние сознания, ума), на рис. 15 - астральное тонкое тело (определяет мир желаний пациента),

на рис. 16 - духовное тонкое тело (определяет его душевные устремления).

Следовательно, если обнаруживается, что какая-то чакра на энергетическом теле имеет или не имеет разницы между положительным и отрицательным измерением, то следует определить, где и на каком тонком теле эта разница имеет минимум. Следовательно, в этом тонком теле и находится причина заболевания, которая очень часто связана с его духовными устремлениями, его желаниями, неправильной работой его умственной деятельности, его энергетикой или чисто физиологическими моментами, т.е. там, где разница в измерениях самая минимальная или отрицательное измерение заходит за положительное максимально - это тонкое тело и отвечает за причину.

Поэтому врачу необходимо выявлять при работе с пациентом, что определено его болезнь. И, воздействуя непосредственно на причину, находящуюся в том или ином тонком теле, процесс лечения становится значительно более успешным, чем, если только заниматься его физиологией.

В этой главе рассматривается прибор, предназначенный для проведения диагностики. Этот прибор отличается от традиционных приборов предназначенных для проведения традиционной диагностики.

Существенным отличием является, что диагностика ведется на нескольких диапазонах электрических параметров, подаваемых на одну и ту же акупунктурную точку БАТ, а обработка полученной информации производится по всем диапазонам.

В известных приборах, например, где используют метод Р.Фолля, судят о состоянии пациента по тому, как отличается проводимость в точке БАТ от установленного значения в 50-60 ед. - норма.

Мы в своем приборе пошли несколько иным путем, связанным с тем, что нам было необходимо фиксировать показания при всех измерениях. Только в таком случае можно получить строгие зависимости, которые необходимы для расчетов и построения графиков.

Из практики акупунктурной диагностики известно, что показания приборов не имеют постоянного значения и изменяются в течение времени при проведении замеров. Это объясняется тем, что сама точка БАТ и органы или системы организма с ней связанные, производят определенную реакцию, зависящую от состояния пациента.

В нашем случае необходимо иметь фиксированные значения показаний. Так, при проведении исследований было установлено, что наиболее точным и оптимальным, с нашей точки зрения, являются показания максимальной) проводимости точки БАТ при всех режимах измерений.

Рассмотрим блок-схему устройства прибора, изображенную на рис.17. Он состоит из двух основных блоков, а именно, цифрового вольтметра (V.) с большим входным сопротивлением, включенным параллельно подаваемому на точку БАТ сигнала, источника стабильного тока (J.T.), подаваемого на ту же точку и регулятора напряжения (P.V.) при отключенной точке, т.е. на холостом ходу.

Таким образом, мы фиксируем два параметра: первый из которых является ток, а вторым - напряжение при отключенной точке, что очень важно для получения строгих математических зависимостей, необходимых для диагностики.

Кроме этих моментов прибор содержит переключатель (П.±) полярности сигнала подаваемого на точку БАТ, и переключатель режимов (Пр.) на три положения, особенно необходимых при проведении диагностики, рассмотренной в главе 1.

Следующим существенным моментом, который необходимо отметить, является выбор положения общего электрода. По нашему мне-

ник), это также является существенным моментом для получения точных измерений, так как обычно применяемые методы, когда общий электрод находится в другой руке, на которой не производят в данный момент измерений, вносит дополнительные погрешности, за счет того, что на руке есть свой источник электрических сигналов. Наилучшим положением для общего электрода является его контакт с телом пациента, что наиболее удобно реализовать, помещая его в то место, где обычно ставят градусник (под мышку).

Требования к материалам электродов, как общего, так и материал щупа - обычные для приборов, предназначенных проводить электропунктурную диагностику и мы эти вопросы не рассматриваем.

Подготовка к измерениям осуществляют следующим образом. Сначала устанавливают общий электрод, после чего включают цифровой вольтметр и источник тока, выбирают диапазон, на котором производят измерения, устанавливают необходимые показания на цифровой шкале вольтметра в зависимости от диапазона при помощи регулятора напряжения. 1-й диапазон - 100 дел. 2-й диапазон - 125 дел. 3-й диапазон - 180 дел.

Затем выбирают полярности электрического сигнала, подаваемого на точку БАТ После чего приступают к самому процессу измерения. В момент проведения измерений фиксируют минимальное значение показаний вольтметра, и это значение заносят в таблицу.

Проведя весь комплекс необходимых измерений, производят обработку результатов:

а) подсвечивают процентное соотношение измерений, как указано в главе 1,

б) или строят графики, как указано в главе 2.

Вопрос построения генератора электрических сигналов предназначенных для терапии мы в данном случае не рассматриваем, т.к. таких схем достаточно много и они не имеют каких либо существенных моментов кроме одного, а именно, желательно, чтобы эти генераторы имели стабилизатор тока выходного сигнала.

Блок-схема устройства прибора.

Порядок   обследования   пациента.

- Первым пунктом обследовать пациента на предмет открытия информации в точке N 4 рис 3.

- Затем определить тип энергетики пациента А, Б ,С по точке N 1 рис 3

- Следующим пунктом необходимо рассмотреть возможность излечения пациента в точке N 2 рис 3.

- После проведенных обследований переходим к диагностике жизненных планов пациента в точках N 1 по 5 включительно на рис 3*

- Обследуем состояние потоков в точках N 6 и 7 на рис 3*

- Обследуем состояние жизненных центров в точках N 8,9,10 на рис 3*

- Анализируем полученные результаты, после чего можно переходить к диагностике по чакрам.

- При диагностике чакр используют только диапазон прибора С.

- После установления патологии можно провести дополнительную диагностику по системам организма

Некоторые аспекты основных причин заболеваний.

1.Заболевания связанные с действием негативной информации.

1.Глаукома

2.Заболевания половой системы

3. Псориаз

4.Онкология

5.Астма

6. Рассеянный склероз

7. Гипертония

- 8.Диабет (несахарный)

9.Варикозное расширение вен

- Эпилепсия (психическая или механическая травма)

- Детский церебральный паралич

- Эпилепсия

- Заболевания, связанные с действием негативной энергии.

- Лейкемия

- Импотенция

- Хроническое заболевание печени

- Заболевания позвоночника

- Мастопатия

- Онкология (радиация)

- Женское бесплодие

- Заболевание щитовидной железы

- Заболевания, связанные с действием негативной силы.

1.Заболевания головного мозга

2.Мужское бесплодие

- Простатит

- Облысение

- Алкоголизм

- Хроническое заболевание желудка

- Заболевание периферийной нервной системы

- Климакс

- СПИД

4. Заболевания, связанные с действием негативной материи.

- Диатез

- Хроническое заболевание желчного пузыря

- Тромбофлебит

- Инсульт

- Сахарный диабет

- Полиартрит

- Атеросклероз

5. Заболевания, связанные с действием негативного разума.

- Невралгия троичного нерва

- Заболевания спинного мозга

- Хроническое заболевание почек

- Остеомиелит

- Облитерирующее заболевание нижних конечностей

- Заболевания, связанные с негативным действием иного.

- Ревматизм

- Герпес

- Катаракта

- Заболевания эндокринной системы

- Красная волчанка

- Паралич

7.Заболевания, связанные с победой над кем-то или чем-то.

1.Хроническое заболевание сердца

2.Панкреатит

3.Лейкемия (радиация)

4.Гангрена

5.Слоновость

6.Ожирение

7.Шизофрения

8.Энурез

9.Заболевания вен

10.Хроническое заболевание легких

8.Заболевания, причины которых находятся в карме.

1.Наркомания

График  N1

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N2

ДИАБЕТ  (НЕСАХАРНЫЙ)

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N3

ЭПИЛЕПСИЯ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N4

ДЕТСКИЙ  ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ  ПАРАЛИЧ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N5

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N6

СПИД

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N7

КРАСНАЯ  ВОЛЧАНКА

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N8

ЛЕЙКЕМИЯ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N9

ЛЕЙКЕМИЯ  (РАДИАЦИЯ)

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N10

ОНКОЛОГИЯ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N11

ОНКОЛОГИЯ  (РАДИАЦИЯ)

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N12

ПАРАЛИЧ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N13

АТЕРОСКЛЕРОЗ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N14

АСТМА

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N15

ПСОРИАЗ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N16

ОСТЕОМИЕЛИТ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N17

МАСТОПАТИЯ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N18

ЗАБОЛЕВАНИЕ  ГОЛОВНОГО  МОЗГА

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N19

ЗАБОЛЕВАНИЕ  СПИННОГО  МОЗГА

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N20

ГИПЕРТОНИЯ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N21

ЗАБОЛЕВАНИЕ  ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N22

ШИЗОФРЕНИЯ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N23

МУЖСКОЕ  БЕСПЛОДИЕ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N24

ЖЕНСКОЕ  БЕСПЛОДИЕ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N25

ВАРИКОЗНОЕ  РАСШИРЕНИЕ  ВЕН

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График N26

ОБЛИТЕРИРУЮЩЕЕ  ЗАБОЛЕВАНИЕ  НИЖНИХ  КОНЕЧНОСТЕЙ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График  N27

ОЖИРЕНИЕ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

График 28

ОБЛЫСЕНИЕ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	 10	 20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N29

СЛОНОВОСТЬ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N30

АЛКОГОЛИЗМ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N31

РЕВМАТИЗМ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N32

ЗАБОЛЕВАНИЕ  ПОЛОВОЙ  СИСТЕМЫ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N33

ГЕРПЕС

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N34

ЭНУРЕЗ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N35

НАРКОМАНИЯ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N36

НЕВРАЛГИЯ  ТРОИЧНОГО  НЕРВА

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N37

ИНСУЛЬТ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N38

ЗАБОЛЕВАНИЕ  ЭНДОКРИННОЙ  СИСТЕМЫ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N39

импотенция

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N40

ГАНГРЕНА

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N41

ЗАБОЛЕВАНИЕ  ПЕРИФЕРИЙНОЙ  НЕРВНОЙ  СИСТЕМЫ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N42

ПОЛИАРТРИТ

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N43

диатез

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N44

панкреатит

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N45

тромбофлебит

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N46

заболевания позвоночника

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N47

климакс

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N48

хроническое заболевание сердца

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     10

График N49

хроническое заболевание легких

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

1                                                                                                    График N 50

Хроническое заболевание желудка

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N51

простатит

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N52

хроническое заболевание почек

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N53

хроническое заболевание печени

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N54

Хроническое заболевание желчного пузыря

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N55

глаукома

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График  N56

катаракта

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

График N57

лучевая болезнь

ЦНС	   7

ЭНД	   6

ИММ	   5

С - С	   4

ПЩВ	   3

ПОЛ	   2

ЭНР	   1

0	      10	      20	      30	      40	      50	      60	      70	      80	      90	     100

# Text boxes

V

Ц.п.

И.т.

##### П+(

П+(-)

###### РИС 16